Model kartonowo-drewniany „KOS”

Materiały:

-arkusz kartonu kreślarskiego (200g/m2 ) formatu A4,

-listewka lipowa lub sosnowa o przekroju 5(5mm i długości 250 mm,

-deseczka lub sklejka o grubości 4 mm o wymiarach 105(30mm,

-gumka „recepturka” (od lekarstw),

-klej „SUPER STIK PM”.

Narzędzia i przybory:

-nożyczki,

-piła do metalu,

-papier ścierny o ziarnistości 100 naklejony na deseczkę,

-linijka, ekierka, ołówek.

Proces technologiczny (plan pracy):

-trasuj na kartonie części (1 ( 5) modelu  w/g dokumentacji,

-wykrój elementy kartonowe i przegnieć na liniach kreskowych,

-sklej dźwigar (rolkę kartonową zwiniętą ciasno z części nr 4, patrz przekrój B-B),

-nadaj płatowi (1) wygięcie profilu w/g rysunku (przekrój A-A),

-na środku centropłata przyklej symetrycznie dźwigar, który powinien znajdować się w załamaniu profilu (patrz przekrój B-B),

-od dołu centropłata przyklej wzmocnienie (5),

-końcówki płatów ustaw pod kątem 300, ustalając i wzmacniając miejsce przecięcia skrzydła poprzez naklejenie od dołu wzmocnienia (3),

-odetnij z listewki odcinek o długości 250 mm i oszlifuj go wg rysunku tak, aby ślady obróbki były niewidoczne (gładki materiał ma większą wytrzymałość),

-trasuj tzw. płozę (7) na sklejce (słoje wzdłuż długości elementu),

-odetnij zbędne kawałki sklejki i oszlifuj płozę w/g wymiarów z dokumentacji,

-sklej płozę z listewką (8),

-przyklej statecznik (2),

-płat przymocuj gumką apteczną (6),

-wyważ model poprzez przesuwanie skrzydła tak, aby środek ciężkości wypadł w „załamaniu” profilu skrzydła tzn. w 1/3 jego szerokości (mierząc od przodu profilu),

-model można ozdobić nanosząc na prawym skrzydle swoje inicjały lub numery rejestracyjne, podobnie jak na szybowcach (np. SP-3119).